Skartovací stroj AT – 120c

vyjímatelná nádoba pro skartovaný materiál

ovládací panel

Robustní skartovací stroj praktického designu v kompletním plechovém provedení, s příznivým poměrem cena/výkon.  Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 420 mm. LCD display ke kontrole zapnutých funkcí. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše.

Příležitostně lze skartovat sešívací, kancelářské sponky, kreditní karty nebo CD či dokonce diskety. Velmi tichý chod stroje pod 58 dB. Lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba o objemu 140 l.

Stupeň utajení dle vyhlášky č. 528/2005 – D - důvěrné.

Vstup na papír: 420 mm

Šíře řezu: 4 x 30 mm

Max. kapacita skartace listů: 28 A4/70g m2

Skartace sešívacích sponek: ano

Skartace kancelářských sponek: ano

Skartace kreditních karet: ano

Skartace CD: ano

Skartace disket: ano

Objem odpadní nádoby: 140 l

Rychlost skartace: 0,05/s

Automatický start/stop: ano

Tepelná pojistka motoru: ano

Příkon motoru: 690W

Rozměry: 695 x 448 x 960 mm

Hmotnost: 80 kg